СОГЛАСОВАНО                                                                                                                УТВЕРЖДАЮ

Начальник ЦМ ВВС                                                                                                  Директор АНО «ФСМ ВВС»

П-к                                Гончаров А.В.                                                                                                Сологубов Е.А.

«__»_________________2007г.                                                                                 «__»_________________2007г.

ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда

при работе на высоте

в Центральном музее ВВС

ВВЕДЕНИЕ

Настоящая Инструкция содержит основные общие требования по охране труда для добровольных помощников музея (далее – волонтеров), выполняющих работы на высоте, и направлена на обеспечение их безопасности, сохранение здоровья и работоспособности в процессе труда.

К работам на высоте относятся работы, при выполнении которых работник находится на расстоянии менее 2 м от не огражденных перепадов по высоте 1,3 м и более.

Верхолазными, считаются работы, выполняемые на высоте более 5 м от поверхности земли, перекрытия или рабочего настила, над которыми производятся работы непосредственно с конструкций или оборудования при их монтаже или ремонте; при этом основным средством, предохраняющим работников от падения, является предохранительный пояс.

При организации и проведении всех видов работ на высоте и верхолазных работ, в том числе с применением грузоподъемных механизмов и устройств, средств малой механизации, спецоборудования и ручного инструмента, с целью безопасности работников, выполняющих эти работы, и лиц, находящихся в зоне производства этих работ, следует руководствоваться Межотраслевыми правилами по охране труда при работе на высоте (ПОТРМ-012-2000).

I. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА.

1.1. К выполнению работ на высоте допускаются лица не моложе 18 лет.

Волонтеры, впервые допускаемые к верхолазным работам, в течение одного года должны работать под непосредственным надзором опытных наставников, назначенных приказом по организации.

1.2. Лица, допущенные к работе на высоте , должны своевременно и в полном объеме пройти все виды инструктажа по охране труда (вводный, первичный на рабочем месте, повторный); в случае нарушения требований инструкции по охране труда или при перерыве в работе более чем на 30 календарных дней, эти работники должны пройти внеплановый инструктаж.

Волонтеры, не прошедшие инструктаж по охране труда, к самостоятельной работе не допускаются.

1.3.   Волонтеры  должны   знать   правила   безопасности   при   выполнении конкретного вида работы, способы рациональной организации рабочего места, опасные и вредные производственные факторы, которые могут на них оказывать неблагоприятное воздействие

1.4.   Основным опасным производственным фактором при работе на высоте является расположение рабочего места на значительной высоте относительно поверхности земли (пола) и связанное с этим возможное падение волонтера или падение предметов на волонтера.

Кроме того, во время работы на высоте на волонтеров могут воздействовать в основном следующие опасные и вредные производственные факторы:

- выступающие части самолета (вертолёта и т.п., далее по тексту- экспонат) и его оборудования    (элементы конструкции двигателей, острые кромки антенн, незакрытые створки люков,

лючков и т.п.);

-   разрушающиеся конструкции (лестницы, стремянки, и другое вспомогательное оборудование);

-   повышенное скольжение (вследствие обледенения, увлажнения, замасливания поверхностей грунта, трапов, стремянок, лестниц и т.д.);

-  движущиеся спец. автотранспорт, самоходные механизмы, перемещающиеся изделия, материалы;

- повышенная скорость ветра (при работе на открытом воздухе);

- разряды атмосферного электричества( молнии);

-  физическое перенапряжение (например, при длительном выполнении работы в неудобной позе);

- недостаточная освещенность рабочего места.

1.5.   Работы на высоте должны производиться со специально-предназначенных для этого оборудования и приспособлений, имеющих соответствующее ограждение:

- доков,

-передвижных платформ, самолетных стремянок, вышек и люлек;

- постоянно укрепленных лестниц;

- приставных лестниц и лестниц-стремянок.

При невозможности устройства ограждений работы на высоте должны выполняться с использованием предохранительных поясов.

1.6.   Запрещается выполнять работы со случайных опорных поверхностей устраивать на них настилы для работы, а также пользоваться платформами как опорными конструкциями для крепления грузоподъемных механизмов (талей, блоков и т.п.).

1.7.   Не допускается выполнение работ на высоте в открытых местах при скорости ветра 15 м/с и более, при гололеде, грозе или тумане, исключающем видимость в пределах фронта работ, а также при работах с конструкциями с большой парусностью по их монтажу (демонтажу) при скорости ветра 10 м/с и более.

1.8.   Волонтеры обязаны соблюдать трудовую и производственную дисциплину, правила внутреннего трудового распорядка; следует помнить, что употребление спиртных напитков становилось причиной многих несчастных случаев на производстве.

1.9. Для предупреждения возможности возникновения пожара волонтеры должны соблюдать требования пожарной безопасности, при этом курить разрешается только в специально отведенных местах.

1.10.   Если с кем-либо из волонтеров произошел несчастный случай, то пострадавшему необходимо оказать первую помощь, сообщить о случившемся руководителю и сохранить обстановку происшествия, если это не создает опасности для окружающих.

1.11. Волонтер должен уметь оказать первую помощь пострадавшему, в том числе при ушибах, вывихах и переломах, а также пользоваться медицинской аптечкой.

1.12.. Волонтер, допустивший нарушение или невыполнение требований инструкции по охране труда, может рассматриваться как нарушитель производственной дисциплины и привлекаться к дисциплинарной ответственности; если нарушение связано с причинением предприятию материального ущерба, то волонтер может быть привлечен к материальной ответственности в установленном порядке.

1.13.  Запрещается выполнять работы, к которым волонтер не допущен в установленном порядке.

1.14. Запрещается использование инструмента и оборудования с которым волонтер не имеет навыков безопасного обращения.

1.15.   Лица,  нарушившие  правила по  охране труда и  требования настоящей инструкции, несут ответственность согласно существующего законодательства.

2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

2.1.   Прежде чем приступать к работе на высоте следует осмотреть место предстоящей работы и привести его в порядок; если оно загромождено ненужными предметами, мешающими в работе, необходимо привести его в порядок и убрать все лишнее.

2.2.     Перед    началом    работы   волонтер    должен    осмотреть    инструмент, приспособления, вспомогательное оборудование, которые будут использоваться в работе, и убедиться в его исправности.

2.3. Применяемые при работе на высоте средства индивидуальной защиты проверяются и приводятся в готовность до начала рабочего процесса.

2.4.  Волонтер должен знать следующие основные общие требования, предъявляемые к организации рабочего места подготовке работ на высоте:

2.4.1.   Рабочие места и проходы к ним на высоте 1,3 м и более и на расстоянии, менее 2 м от границы перепада по высоте ограждаются временными инвентарными ограждениями высотой не менее 1,1 м в соответствии с установленными требованиями;

2.4.2.    При невозможности применения предохранительных ограждений или в случае   кратковременного   периода   нахождения  волонтеров  на   высоте   допускается производство работ с применением предохранительного пояса

2.4.3.   Технологические проемы, проемы и отверстия в настилах и т.п. места возможного падения волонтеров должны надежно закрываться или ограждаться и обозначаться знаками безопасности

2.4.4.   При выполнении работ на высоте внизу под местом производства работ определяются и соответствующим образом обозначаются и ограждаются опасные зоны;

2.4.5.   Перед работой вблизи токоведущих частей, находящихся под напряжением и не защищенных от случайного прикосновения к ним, напряжение должно отключено, при этом у выключающего устройства должен быть вывешен предупредительный знак: "Не включать! Идут работы!".

2.4.6.   Организация рабочего места должна обеспечивать устойчивое положение и свободу движения волонтера, визуальный контроль и безопасность выполнения технологических    операций.    При    этом    должно    быть    исключено    (или    допущено    на кратковременный период) выполнение работы в неудобных позах (при значительных наклонах, приседании, с вытянутыми или, высокоподнятыми руками и т.п.), вызывающих повышенную утомляемость;

2.4.7.  Личный инструмент должен находиться в сумках или специальных сортовиках.

2.5.   Во  время  проверки  исправности  и устойчивости  самолетных стремянок (далее по тексту - стремянок) и лестниц, которые будут использоваться для технического обслуживания воздушных судов, следует помнить о следующем:

2.6.1.     Стремянки, как правило, должны иметь высоту ограждения рабочих площадок не менее 1 м.

2.6.2.      Нижняя     опорная     часть     стремянок,     лестниц     должна     иметь противоскользящие устройства (заострения, резиновые наконечники и т.п.).

2.6.3.   Ступеньки стремянок должны иметь рифленую поверхность, содержаться в состоянии, исключающем соскальзывание и падение волонтера.

2.7.  Применение неисправных стремянок, лестниц, лестниц-стремянок и другого вспомогательного оборудования запрещается.

2.8.  До начала работы должна быть обеспечена устойчивость приставной лестницы, при этом необходимо убедиться путем осмотра и опробования в том, что лестница не может соскользнуть с места и быть случайно сдвинута.

При установке приставной лестницы в условиях, когда возможно смещение ее верхнего конца, последний необходимо надежно закрепить за устойчивую конструкцию.

2.9.   Перед началом работы нужно убедиться в достаточности освещения места предстоящего проведения работ.

3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

3.1Учитывая, что падения с высоты являются наиболее распространенной причиной несчастных случаев на производстве, волонтеру необходимо быть особенно внимательным и осторожным во время выполнения работы.

3.3. Работы на высоте должны производится со специально предназначенных для каждого вида работ  вспомогательных приспособлений (доков, стремянок, лестниц, вышек, платформ и т.п.), которые следует устанавливать так, чтобы отсутствовала необходимость перемещения центра тяжести волонтера за пределы рабочей площадки (габариты) этих приспособлений.

3.4. При выполнении работы с применением предохранительного пояса (в тех случаях, когда  невозможно устроить защитные ограждения), предохранительный пояс следует прикреплять к местам, специально предусмотренным в конструкции; при отсутствии специальных узлов крепления  стропа предохранительного пояса крепиться за страховочный канат, который, в свою очередь, крепиться за конструкцию (стойку шасси, опору и т.п. ) с противоположной от рабочего места стороны и перекинут через фюзеляж экспоната.

3.5. При выполнении работ по техническому обслуживанию и ремонту воздушных судов следует соблюдать, в том числе следующие основные требования безопасности

3.5.1.    При нахождении непосредственно на высоко расположенных частях воздушных судов и перемещении по ним следует соблюдать повышенную осторожность и осмотрительность (из-за возможности соскальзывания и падения). Запрещается наступать на отклоняемые части конструкции экспоната (элероны, рули высоты, закрылки) во избежание их непроизвольного отклонения. Работать, непосредственно находясь на высоко расположенных частях воздушных судов без предохранительных приспособлений, не разрешается.

3.5.3.   При работах на высоко расположенных частях воздушного судна инструменты и оборудование следует размещать на доках и стремянках таким образом, чтобы исключить их скатывание и падение на работающих внизу.

3.5.4.   Запрещается производить зачехление и расчехление фюзеляжа и высокорасположенных частей воздушных судов при скорости ветра более 10 м/с, а также зачехление и расчехление лопастей несущего винта вертолетов с хвостовой балки.

3.5.5.   При пользовании трапами, стремянками, бортовыми лестницами необходимо держаться за поручни.

3.6. При выполнении работ с применением приставных лестниц и лестниц следует соблюдать также следующие основные требования безопасности:

3.6.1.    В случаях, когда невозможно закрепить лестницу при установке ее на гладком полу, у ее основания должен стоять волонтер в каске и удерживать лестницу в устойчивом положении. В остальных случаях поддерживать лестницу внизу руками не допускается.

3.6.2.   Устанавливать дополнительные опорные сооружения из ящиков, бочек и т.п. в случае недостаточной длины лестницы не допускается;

3.6.3.   Нельзя устанавливать приставные лестницы под углом более 75° к горизонтали без дополнительного крепления их верхней части.

3.6.4.  Приставные лестницы без рабочих площадок допускается применять только для выполнения работ, не связанных с одновременным поддержанием деталей и не требующих от волонтера упора в строительную или другую конструкцию, к которой приставлена лестница

3.6.5.   Работать с двух верхних ступенек лестниц и лестниц-стремянок, не имеющих мерил или упоров, не допускается;

3.6.6.    Находиться на ступенях приставной лестницы или лестницы стремянки более чем одному волонтеру не допускается;

3.6.7.   Поднимать, и опускать груз по приставной лестнице и оставлять на ней инструмент не допускается. Для подъема (спуска) по лестницам предметов массой менее 10 кг следует использовать наплечные сумки;

3.6.8 Запрещается работать на приставной лестнице или лестнице-стремянке без верхней площадки, не имеющей ограждения, в следующих случаях;

- с использованием электрического или пневматического инструмента, строительно-монтажных

пистолетов;

- при выполнении электро- или газосварочных работ;

- при  воздействии  на работника сил,  создающих  опрокидывающий  момент (например, при

натяжении проводов, поддержания на высоте тяжелой детали и т.д.);

3.6.9. При перемещении лестницы двумя волонтерами лестницу необходимо нести наконечниками назад, предупреждая встречных об осторожности. При переноске лестницы одним волонтером она должна находиться в наклонном положении так, чтобы передний конец ее был приподнят над землей (полом) не менее чем на 2 м.

3.7.При выполнении работ из корзин люлек (далее по тексту - люлек), телескопических вышек и подъемников следует соблюдать следующие требования:

3.7.1. Запрещается поднимать и опускать волонтера, находящегося в люльке.

3.7.2.   Работать в люльке следует стоя на ее дне и закрепившись стропом предохранительного пояса;

3.7.3.  Не допускается нахождение людей под используемой для работы люлькой.

3.8. При монтаже и демонтаже различных конструкций и оборудования необходимо:

3.8.1.   Не допускать пребывания людей на элементах конструкций и оборудования во время их подъема и перемещения;

3.8.2.   Не оставлять на весу поднятые элементы конструкций и оборудования во время перерывов в работе;

3.8.3.    Не допускать нахождения людей под монтируемыми элементами конструкций и под оборудованием до установки в проектное положение и закрепление;

3.9.    При работе на высоте со слесарно-монтажным инструментом переносить его следует в сумках, подсумках, закрепленных на предохранительном поясе, или в наплечных сумках.

3.10.  Во время перерывов в работе технологические приспособления, материалы, инструмент и другие мелкие предметы, находящиеся на высокорасположенном рабочем месте, должны быть закреплены или убраны во избежание возможного их падения.

3.11.  При скорости ветра 15 м/с, ухудшении видимости из-за темноты или тумана, приближении грозы или проявлении гололеда выполнение работ на высоте должно быть прекращено.

4.ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

4.1.    При несчастном случае, внезапном заболевании необходимо немедленно оказать первую помощь пострадавшему, вызвать врача или помочь доставить пострадавшего к врачу, а затем сообщить руководителю о случившемся.

4.2.   Волонтер должен уметь оказывать первую помощь при ранениях; при этом он должен знать, что всякая рана легко может загрязниться микробами, находящимися на ранящем предмете, коже пострадавшего, а также в пыли, на руках оказывающего помощь и на грязном перевязочном материале.

4.3.   Оказывая первую помощь при ранении, необходимо строго соблюдать следующие правила:

4.3.1.  Нельзя промывать рану водой , засыпать порошком и смазывать мазями, так как это препятствует заживлению раны, вызывает нагноение и способствует занесению в нее грязи с поверхности кожи.

4.3.2.   Нужно осторожно снять грязь с кожи вокруг раны, очищая ее от краев раны наружу, чтобы не загрязнять рану; очищенный участок кожи нужно смазать йодом и наложить повязку.

4.4. Для оказания первой помощи при ранении необходимо вскрыть имеющийся в аптечке перевязочный пакет; при наложении перевязочного материала не следует касаться руками его части, которая должка быть наложена непосредственно па рану.; накладывать вату непосредственно на рану нельзя.;

4.5  На то место ткани, которое накладывается непосредственно на рану, нужно накапать несколько капель йода, чтобы получить пятно размером больше раны, а затем положить ткань на рану; оказывающий помощь должен вымыть руки или смазать пальцы йодом; прикасаться к самой ране даже вымытыми руками не допускается.

4.6.   Оказание первой помощи при ушибах и растяжении связок следует осуществлять в следующей последовательности:

- для уменьшения боли и предупреждения кровоизлияния следует прикладывать "холод";

- наложить тугую повязку;

- ушибленному месту создать покой;

- не следует смазывать ушибленное место йодом, растирать и накладывать согревающий компресс, так как это лишь усиливает боль.

4.7.   При переломах и вывихах основной задачей первой помощи является обеспечение спокойного и наиболее удобного положения поврежденной конечности, что достигается, полной ее неподвижностью; это правило является обязательным не только для устранения болевых ощущений, но и для предупреждения ряда добавочных повреждений окружающих тканей в результате прокалывания их костью изнутри.

4.8.   Каждый волонтер при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.) обязан немедленно уведомить об этом персонал музея.

4.9.   До прибытия пожарной охраны волонтеры  обязаны  принять меры по эвакуации людей (посетителей).

5. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

5.1.    По   окончании   работы   следует   привести   в   порядок   рабочее   место, спецодежду, убрать инструменты, приспособления, материалы и т.п.

5.2.    Использованные при уборке тряпки, ветошь и другие материалы следует сложить    в    специально    отведенное    место    (например,    металлический    ящик закрывающейся крышкой).